# Mit sicheren Fenstern und Haustüren :

# Langfingern einen Schritt voraus

Der leichteste Weg eines Einbrechers ins Haus führt nach wie vor über Fenster und Terrassentüren. Es sind die größten Schwachstellen, die sich normalerweise innerhalb kürzester Zeit mühelos öffnen lassen. Es lohnt sich also, in sichere Fenster und Terrassentüren zu investieren. Ebenso wichtig ist der fachgerechte Einbau, damit die einbruchhemmenden Eigenschaften auch wirksam sind.

In der Praxis bewährt haben sich Fenster mit Pilzzapfenverriegelungen, die in der Vorrichtung im Fensterrahmen einrasten. Das Fenster kann so nicht einfach aufgehebelt werden. Fenster und Fenstertüren von Kneer-Südfenster sind daher serienmäßig mit Pilzzapfen ausgestattet. Zusätzlich werden abschließbare Fenstergriffe, ein Getriebeaufbohrschutz sowie Verbundsicherheitsglas angeboten. Die Polizei empfiehlt Haus- und Wohnungsbesitzern Fenster der Widerstandsklasse RC 2. Das bedeutet eine zusätzliche Rundum-Verriegelung in jedem Flügel sowie eine durchwurfhemmende P4A-Sicherheitsverglasung. Die Glasleisten sind gesichert, damit die Scheibe nicht nach innen gedrückt werden kann.

Fenster mit RC 3-Widerstandsklasse

Noch sicherer sind einbruchhemmende Fenster mit RC 3- Prüfzeugnis. Diese Widerstandsklasse hält professionellen Einbruchsversuchen mindestens fünf Minuten stand. Mit diesen Fenstern, die ein anspruchsvolles Prüfverfahren bestanden haben, sind Hausbesitzer auf der sicheren Seite, denn die meisten Einbruchsversuche werden rasch wieder aufgegeben, wenn Fenster zu viel Widerstand leisten. Als einer der führenden Hersteller bietet Kneer-Südfenster auch Fenster der Klasse RC 3 im System KF 564 an.

# Darüber hinaus können Kontakte für eine Alarmanlage von Anfang an ins Fenster oder die Terrassentür integriert werden. Diese wirkt zusätzlich abschreckend, weil der Täter damit rechnen muss, schnell entdeckt zu werden.

# Haustüren leisten Widerstand

# Gleich an zweiter Stelle nach Fenstern und Terrassentüren ist die Haustür beliebter Einstiegsweg für Einbrecher. Empfohlen sind hier mechanische Sicherheitssysteme wie eine Bandseitensicherung, die als Aushebelschutz gute Dienste leistet. Bei den hochwertigen Haustüren aus Holz und Aluminium-Holz von Kneer-Südfenster gehört diese Sicherung zum Standard. Die Türen erfüllen ebenfalls die Widerstandsklasse RC 2. Haustüren in den Materialien Holz, Aluminium-Holz und Aluminium sind zusätzlich mit einem Automatikschloss ausgestattet. Beim Zuziehen der Tür löst die Mehrfachverriegelung aus – die Tür ist also garantiert immer abgeschlossen.

Zuschüsse zur Sicherung gegen Haus- und Wohnungseinbrüche gibt es bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Weitere Informationen unter www.kneer-suedfenster.de und unter www.kfw.de/einbruchschutz.

Bildunterschriften:

1.

Machen Langfingern das Leben schwer: Fenster und Terrassentüren in der Widerstandsklasse RC 3 bieten erhöhte Sicherheit.

2.

Haustüren mit Bandseitensicherung und Automatikschloss sorgen für einen hohen Einbruchschutz.

Fotos: Kneer-Südfenster

Kneer GmbH

Fenster und Türen

Horst-Kneer-Straße 1

D 72589 Westerheim

Kontakt:

Seifert PR GmbH (GPRA), Zettachring 2a, 70567 Stuttgart,

Tel. 0711/77918-0, Fax 0711/77918-77, E-Mail: info@seifert-pr.de, www.seifert-pr.de.